## Slide 1: Ikaros講習会
名古屋大学 伊藤魁人

## Slide 2: 目次
Ikarosについて
模擬実験1(臨界近接)
模擬実験2(ペリオド法を利用した余剰反応度測定)
模擬実験3(落下法)

## Slide 3: 2.1 Ikarosについて(1/9)
リアルタイム炉心シミュレータ Ikaros 様々な原子炉の動特性を一点炉近似に基づいてシミュレーションし、その結果をグラフとして視覚的に認識できるソフトウェア
Ikarosのシミュレータ画面

## Slide 4: 2.2 Ikarosの特徴(2/9)
原子炉の動特性シミュレーションに必要な入力を 使用者が直接入力可能
  一点炉動特性パラメータ、制御棒価値、温度変化による 反応度変化etc...
シミュレーション速度を任意の倍率で加速/減速可能
反応度を調整するパラメータ (例：制御棒位置、ホウ素濃度)の変更が シミュレーション画面上で自由にでき、 簡便な操作でシミュレーション可能
近似や制約条件はマニュアル2章を参照

## Slide 5: 2.3 Ikarosのシミュレーション画面(3/9)
デジタル値表示
  ペリオド (出力の対数変化)
  反応度
  シミュレータ時間
  出力(中性子数)
スクラム
中性子源挿入/引抜
任意のパラメータ調整
  制御棒位置
  冷却材温度
  ホウ素濃度など
グラフ表示
  中性子数
  反応度
  遅発中性子先行核密度
シミュレータ再生/停止
シミュレータ加速/減速
データ出力
作成したシミュレータ画面

## Slide 6: 2.4 Ikarosの起動方法(4/9)
Windows
  配布フォルダ内の「Ikaros.exe」ファイルを起動
Mac
  配布した「Ikaros.app」ファイルを起動

## Slide 7: 2.5 メイングラフの見方・操作(5/9)
中性子数・シミュレータ入力反応度を表示
数値を入力することで
加速/減速倍率を変更
シミュレーションした結果を出力
ボタンでシミュレータの再生/一時停止
グラフ上にカーソルを合わせることで デジタル値表示

## Slide 8: 2.6 サブグラフの見方・操作(6/9)
炉物理実験上重要なパラメータの表示
Tabボタンで表示するグラフを切り替え
グラフ上にカーソルを合わせることで デジタル値表示可能
サブグラフで表示できるパラメータ
遅発中性子先行核密度
逆動特性法によって得られた推定反応度
制御変数の変更履歴

## Slide 9: 2.7 デジタル値表示 中性子源の挿入/引抜(7/9)
主要なパラメータの確認、中性子源操作
デジタル値は リアルタイムで更新
ボタンで中性子源 の挿入引抜
中性子数の累計、一時停止、リセットが可能
ボタンを押すことで
原子炉をスクラム
中性子源の状態は色と点滅で表示

## Slide 10: 2.8 制御変数の操作(8/9)
パラメータと反応度の関係を制御
未選択状態
選択状態
継続選択 状態
未選択状態
選択状態の 制御変数を変更
直接数値を入力してパラメータを変更することも可能
スライダーを 移動して パラメータの 変更も可能

## Slide 11: 2.9 データファイルの準備方法(9/9)
すべてCSVファイルで入力を管理
パラメータ名と 数値を代入
パラメータと反応度の関係は
テーブル内に入力
パラメータ名は マニュアルを参照

## Slide 12: 3 模擬実験1(臨界近接)
未臨界の原子炉が臨界となる状態を推定
推定結果をもとに原子炉を臨界に近づけて、 未臨界の原子炉を臨界にする実験
基準状態の計数率をもとに逆計数率比を求め、 逆計数率曲線を作成
臨界近接における逆計数率曲線

## Slide 13: 4 模擬実験2(ペリオド法)
原子炉の出力変化から添加された反応度を推定
原子炉の出力変化を指数関数の足し合わせと仮定
時間経過
ペリオド を測定することで 原子炉に添加された 反応度を推定可能
※実際はペリオド ではなく倍加時間を測定
ペリオド法模擬実験中のシミュレータ画面

## Slide 14: 5 模擬実験3(落下法)
制御棒を落下させたときの原子炉の出力変化から 制御棒の反応度価値を推定
初期(定常状態)の中性子計数率と 落下後の中性子数累計が重要となる
落下法模擬実験中のシミュレータ画面
制御棒価値推定式